Интензивен овлажнител  AH 660, Germany

Информация за безопасност

Преди да свържете устройството към захранването, уверете се, че захранващото напрежение, отбелязанo върху табелката е съвместимо с електрическата мрежа.
• Само свържете щепсела в контакта, когато устройството е изключенo.
• Никога не издърпвайте електрическия кабел и не го изтръгвайте.
• Поставете захранващия кабел, така че да се избегне опасността от падане.
• Не докосвайте захранващия щепсел, когато се намирате във вода и винаги  дръжте щепсела със сухи ръце.

• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с

ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен опит и / или знание, освен ако не са под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност  и са инструктирани за използване на устройството.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани за да се гарантира, че те не си играят с устройството.

• В случай на алергичен проблем, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате уреда.
• Ако изпитвате медицински оплаквания по време на употреба, говорете с Вашия лекар. Ако това се случи, веднага спрете да използвате устройството.

Работата с устройството

• Използвайте устройството само по предназначението му, както е описано в инструкциите за употреба. Ако злоупотребявате, всички гаранционни права стават невалидни и недействителни.
• Не използвайте уреда, ако захранващия кабел е повреден, ако не работи правилно или ако е бил изпускан или паднал във водата.
• Пазете устройството и захранващия му кабел далеч от горещи повърхности.
• Поставете устройството на равна повърхност, когато се използва така, че да не може да се преобърне.
• Да не се хваща устройството, ако то падне във вода. Изключете захранващия кабел веднага.
• Не използвайте устройството, ако резервоарът за вода е празен или не съдържа достатъчно течност.
• Не използвайте дестилирани масла (напр. евкалипт или ментол), тъй като те могат да повредят устройството.
• Пазете вентилационните прорези на долната част на устройството, без прах и примеси.
• Изключете всички функции след употреба и изваждайте щепсела от електрическата мрежа.
Поддръжка и почистване
• Можете да почистите устройството сами. Ако устройството има неизправности не поправяйте сами, тъй като това води до автоматичното изтичане на всички гаранционни права.
• Не потапяйте уреда във вода или други течности.

• Ако, все пак, течността проникне в устройството, изключете захранващия кабел веднага.
• Съхранявайте уреда на сухо място.

Полезна информация

Благодарим Ви за доверието в нас и  поздравления за Вашата покупка!

Вие се сдобохте с качествения продукт Medisana AH 660, интензивен овлажнител. За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение с Medisana AH 660, ние препоръчваме да прочетете внимателно следните инструкции за поддръжка.

Доставяне и опаковане

Моля, на първо място проверете дали устройството не е повредено по някакъв начин.

В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с вашия доставчик или сервизен център.

Следните части са включени:

• 1 овлажнител Medisana AH 660 с резервоар за вода и пулверизатор

• 1 почистваща четка

• 1 Инструкция

• 1 Пълнител за вода (вграден)

Опаковката може да се рециклира или използва повторно. Моля правилно да се изхвърля всяка опаковка или материал , които вече не са необходими.

Ако забележите някакви повреди при транспортирането при разопаковане , моля свържете се с доставчика си незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за деца

• Моля, уверете се че опаковката се пази далеч от деца! Съществува риск от задушаване!

Личен овлажнител

Много сухият въздух увеличава податливостта към инфекции и респираторни заболявания и води до умора и липса на концентрация. Здравословният въздух трябва да има относителна влажност на въздуха от 40 до 55%. Тиха, ултразвукова технология за спестяване на енергия на овлажнител за въздух конвертира водата във фина мъгла, което увеличава нивото на влагата на въздуха. Това подобрява качеството на въздуха и предпазва лигавиците и кожата от изсушаване. Капацитетът на устройството е подходящ за стая с максимална площ от 30 m2. Можете да регулирате нивото на влажността спрямо размера на стаята с помощта на регулатора за интензивност .
Обърнете специално внимание на бележките за почистване и грижи.

ВНИМАНИЕ
Интензивното опериране може да доведе до насищане на стаята с влага, която може да повлияе на стени, прозорци и предмети. Затова използвайте влагомер на редовни интервали от време, за да  проверите, че нивото на относителната влажност на въздуха не надвишава 55%.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че използвате Medisana Интензивен овлажнител безопасно и на равна повърхност, която не е чувствителна към влага. Възможно е  да има кондензация / натрупване на влага, особено при използване на устройство с твърда вода / аромат.

Пълнене и изпразване на резервоара за вода

Извадете резервоара за вода -2- от устройството и го обърнете. Развийте капачката 4. Изплакнете резервоара за вода и след това го напълнете с максимум 4,5 л питейна вода. Запечатайте отново чрез завиване на капачката на резервоара. Завъртете резервоара за вода отново и го поставете обратно в устройството, така че да чуе звука от фиксирането. Не местете устройството, когато камерата е пълна. Изхвърлете водата, останала след употреба и изплакнете резервоара с прясна питейна вода. Преди да използвате отново, напълнете резервоара с прясна питейна вода. Когато сте изключили устройството
и не възнамерявате да го използвате за продължителен период от време, отстранете и изпразнете резервоара за вода.

ВНИМАНИЕ
Използвайте само прясна вода за пиене в устройството. Можете също да използвате деминерализирана вода, ако водата е много твърда и калцирана.
Почиствайте устройството на редовни интервали и отстранявайте варовик и други остатъци, за запазване на неговата ефективност.

Включете устройството в изправен контакт. Включете овлажнителя на въздуха чрез завъртане на ON / OFF ключ и копчето за мъгла интензивност -8- от OFF на ON. Вграденият светлинен индикатор свети в зелено под резервоара за вода. Когато изпразвате резервоара, той светва червено.
След това настройте устройството, в зависимост от изискванията на стаите в положение, от най-ниската до най-високата интензивност на вентилатора. След няколко секунди водната пара от контакта -1- ще бъде видима.
Изключвайте устройството след употреба, или когато водата в резервоара е почти използвана (LED свети червено) чрез преместване ON / OFF ключ и ротационен бутон за интензивност на мъгла -8- към OFF. Устройството се изключва автоматично, когато резервоарът за вода е празен.

Работно време е приблизително 15 часа при максимална настройка (300 мл / ч) с 4500 мл вода.

Грешки/Отстраняване

• Устройството не се включва(LED не свети): Включете щепсела,  Проверете захранването , контактът и предпазителя.
• Няма водна пара (LED свети червено): пълнене на водния резервоар.
• Няма водна пара, въпреки че е с пълен резервоар: Преместете  устройството на друго място или  ниво повърхност;  почистете с помощта на четка и напълнете резервоара с чиста вода; Изплакнете устройство с чиста вода.
• Бели остатъци: Използвайте чиста вода или най-малко 1/2 дестилирана вода / 1/2 прясна чешмяна вода.

Почистване 
• При ежедневна употреба е препоръчително да се даде на устройството цялостно почистване на
най-малко на всеки три дни. Също така почистете устройството, преди и след дълги периоди на съхранение.
• Преди да почистите устройството, уверете се, че то е изключено и щепсела
е изваден  от контакта.
• Извадете резервоара за вода от устройството и го изпразнете
• Почиствайте външната страна на уреда с мека, влажна кърпа.
• Моля, не използвайте агресивни вещества за почистване, тъй като те могат да повредят повърхностите и да доведат до намаляване на пулверизиращия  ефект.
• Можете да изплакнете резервоара за вода с топла вода (> 65 ° C) или алкохол в
поне 75% об. Трябва да се почиства с помощта на мека
кърпа и памучен тампон. Обърнете внимание,че не бива да попада под вода.
• Генераторът на ултразвук е най-чувствителният компонент в устройството. Важно е да се поддържа чист и да се борави внимателно с него . Моля, използвайте предоставената четка за отстраняване на мръсотия и частици. Никога не почиствайте ултразвуковия генератор, използвайки метални предмети.
• Ако не възнамерявате да използвате устройството за продължителен период от време, празнете всичката
останалата вода от ваната и изсушете и  изключете устройството.
• Котлен камък може да бъде отстранен с помощта на лимонена киселина.
• Съхранявайте уреда на хладно и сухо място, за предпочитане в оригиналната си опаковка.
• Отстранете капачката от долната страна на резервоара за вода и съхранявайте  отделно, за да се предотврати залепване.

Овлажнителят AH 660 е оборудван с филтър за вода. Този филтър помага за почистване и деминерализация на 
водата. В зависимост от твърдостта на използваната вода, филтърът трябва да се сменя поне веднъж
на месец, ако устройството се използва ежедневно.
Премахване на филтъра:  Отвийте капака на резервоара за вода и завъртете филтъра на капака обратно на часовниковата стрелка. Поставете новия филтър и го завъртете в обратна посока  в капака.
Отстраняване на котления камък
При използване на твърда вода, или вода с високо съдържание на минерали, устройството трябва да бъде редовно почиствано.
Моля, използвайте само лимонена киселина (за приготвяне на прах от аптеката) за  отстраняване на котления камък.

!Не използвайте: течности за котлен камък, таблетки за котлен камък или оцет!

- Изпразнете устройството напълно (резервоара и долната част). Уверете се, че не тече вода в отвора за въздуха в долната част.
- Поставете 4 супени лъжици (прибл.100 гр.) чисто лимонена киселина в резервоара и прибавете 2000 мл топла вода
(60 ° С). Завинтете резервоара и внимателно разклатете, докато прахът на лимонената киселина се разтвори.
- Поставете резервоара в долната част. Не включвайте устройството!
- Оставете разтвора да подейства, като изчакате разтвора да се охлади в резервоара (най-малко 3 часа).
- Премахнете  резервоара от устройството, и с подходяща четка (четка за бутилка или нещо подобно), търкайте
вътрешността. Изсипете съдържанието на резервоара и изплакнете добре.
- Изпразнете долната част. Уверете се, че не тече вода в отвора за въздуха в долната част.
- Отстранете изчистения варовик с помощта на четка, кърпа или памук. Обърнете внимание на  ултразвуковя датчик!
- Изплакнете добре долната част (Уверете се, че не тече вода в отвора за въздуха в долната част.).

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
Всички потребители са длъжни да подават всички електрически или електронни устройства, независимо
дали те не съдържат токсични вещества, в общински или търговски
събирателен пункт, така че те могат да се изхвърлят в околната среда
приемлив начин.
Консултирайте се с вашия общински орган или вашия търговец за информация за изхвърлянето.

Име и модел: Medisana въздух овлажнител AH 660
Захранващо напрежение: 220-240 V 50 /60Hz
Изход: 30 W
Резервоар съдържание: 4,5 л
капацитет: максимум 300 мл / ч
Размери В х Ш х Д: прибл. 25 x 36 x 17,5 см
Тегло: прибл. 1350 г. 
Условия на съхранение: чиста и суха среда
Артикул номер: 60067
EAN: 40 15588 60067 8

Аксесоари: Пакет от 2 филтъра - Артикул номер: 60069 / EAN: 40 15588 600692

# Text boxes

Устройство и контрол

- Отвор за парата

- Контейнер за вода

- Отваряне на пълнителя за вода

- Тапа с отвор

- Отвор за въздуха

- Основа на устройството

- Светлинен индикатор

- Бутон за Вкл./Изкл.

- Ултразвуков датчик

- Водна туба

- Отвор за пълнене на вода