Безконтактен термометър Medisana FTN, Германия

Благодарим Ви за доверието в нас и поздравления за Вашата покупка!

### Вие се сдобихте с качествения пародукт MEDISANA FTN

, инфрачервен термометър. За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение с MEDISANA FTN, ние препоръчваме да прочетете внимателно следните инструкции за употреба.

Преглед на оперативните елементи:

  - LCD дисплей

  - START Бутон

  - Бутон ON/OFF

  - Отделение за батерията

  - Светлина

  - Сензор

  - Смяна на режим на температура тяло/предмет

Комплектът съдържа:

- Термометър Medisana FTN

- Батерии LR03, 1.5 V AAA

- Калъфче за съхранение

- Инструкции за употреба

Информация за безопасност
• Използвайте уреда само за конкретната цел, описана в инструкцията за употреба. Всяка злоупотреба ще анулира гаранцията.
• Уредът не е предназначен за търговска употреба.
• Използването на този термометър не е заместител на консултация с лекар.
• Термометърът и пациентът трябва да останат в стабилна среда за по-малко от 30 минути преди измерване на
температура.
• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или от лица с недостатъчен опит и / или познания, освен ако са под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност, или ако те са инструктирани в използването на
устройство.
• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не играят с устройството.
• Температурата в областта на челото и слепоочието се различава от вътрешната температура, което се приема орално или ректално. Вазоконстрикция, ефект, който свива кръвоносните съдове и охлажда кожата, може да възникне по време на ранните етапи на треска.
В този случай, измерената температура от Термометърът FTN може да е необичайно ниско. Ако измерването
следователно не съвпада с възприятието на пациента или е необичайно ниско, повторете измерването на всеки 15 минути. Като позоваване, можете също да се измери вътрешната температура на тялото, използвайки конвенционален устен или ректален термометър.
• Контролни измервания с помощта на обикновен термометър се препоръчват в следните случаи:
1. Ако стойността е изненадващо ниска
2. За новородени до 100 дни
3. За деца под три годишна възраст, които имат отслабена имунна система, или които реагират необичайно при
наличие или липса на повишена температура
4. Ако използвате термометъра за първи път или искате
да се запознаете с него
• Бебетата реагират много бързо на стайна температура. Ето защо, не отчитайте тяхната температура с FTN
термометър по време или след кърмене, защото кожата може да бъде с по-ниска температура от вътрешното тяло.
• Ако възникне неизправност или продуктът е повреден, не се опитвайте да го поправяте сами, тъй като това ще анулира гаранцията. Свържете се с вашия дилър и ремонти трябва да са извършени от оторизирани
сервизни партньори.

• Не използвайте термометъра, ако е повреден.
• Не отваряйте на устройството. То съдържа малки части, които биха могли бъдат погълнати от деца.
• Не използвайте термометъра във влажна среда.
• Не потапяйте термометъра във вода или други течности. Той не е водоустойчив.
• За почистване, следвайте инструкциите в Почистване и поддръжка.
• Не тръскайте термометъра. Да не го изпуснете.
• Пазете устройството от пряка слънчева светлина, изключително високи или ниски температури, прах и мръсотия.
• Ако термометъра няма да се използва за дълъг период от време, извадете батериите.

2.1 Комплект и опаковане
Моля, проверете на първо място, че устройството е пълно и не е повредено по някакъв начин. В случай на съмнение, не го използвайте. Изпратете го в сервиз.
Следните части са включени:
• 1 Medisana Инфрачервен клиничен термометър FTN
• 2 батерии AAA (тип LR03) 1,5 V (вече е поставени!)
• 1 Кутия за съхранение
• 1 Инструкция

Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно всеки опаковъчен материал, който вече не е необходим.
Ако забележите някои транспортни повреди по време на разопаковането, моля свържете с вашия дилър незабавно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Моля, уверете се, че опаковките е полиетилен се държат далеч от достъп на деца!
Риск от задушаване!
2.2 Полезна информация
Какво е треска?
Нашата нормалната телесна температура е между 36 ° C и 37,5 ° C. Колебанията са съвсем нормални, в зависимост от времето на деня и състоянието на организма, например при женския менструален цикъл.
Въпреки това, когато телесната температура се повиши над 38 ° С, този феномен е известен като треска.
Треска често се появява в случай на инфекции, и е знак, че имунната система на тялото работи извънредно. Това е
нормална реакция на чужди тела, микроби и микроорганизми и трябва да се проверява на редовни интервали. Ако температурата надвишава 39 ° C и не пада в рамките на 1 до 2 дни, определено трябва свържете с Вашия лекар. Треската често е свързана с умора, болки в крайниците, втрисане и студени тръпки. Курсът на болестта може да се наблюдава най-добре, като се следи температурата от 2 до 3 пъти на ден на интервали от 4 до
6 часа. Винаги следете температурата на същото място и на една и съща част на тялото. Ако трябва да се направят четения няколко поредни дни, винаги го правете приблизително по едно и също време на деня, така че резултатите да са сравними.

Medisana FTN инфрачервеният клиничен термометър позволява прецизно, безконтактно измерване на телесната температура (на разстояние приблизително 5 см). Температурата се мери над веждата между челото и слепоочието. Стойността на енергията, излъчена там се измерва и се превръща до температурна стойност. Отчитането се показва в рамките на 1 секунда. Това ви позволява, например, да мерите температурата на бебетата, без да нарушава съня им.

Новата инфрачервена сензорна технология, използвана в устройството, позволява температурата да се покаже, ако се мери през устата, ректално или под мишниците.
Допълнителна функция
Освен измерване на телесната температура, FTN термометъра от Medisana може да се използва за измерване на
температура на обектите (например течности, повърхности, стайна температура).
Температурният обхват на тази функция е между 0 и 100 ° по Целзий.
3 Работа
3.1 Първи стъпки
Изваждане / поставите батериите
Medisana FTN идва с поставени батерии. Въпреки това, ако се появява символът за батерията на дисплея след определен период на експлоатация, трябва да ги замените с две нови 1.5 V батерии (LR03, AAA).
Премахване:
Отвъртете винта в долната част на капака на отделението за батерии. Извадете батериите.
Поставяне:
Поставете в две нови 1.5 V батерии (LR03, AAA). Уверете се, че батериите са поставени по правилния начин (виж диаграмата в отделението). Сложете капака на отделението за батериите обратно и завийте винта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА на батерията
• Не разглобявайте батериите!
• Почиствайте батериите и устройството, ако е необходимо, преди слагането на батериите!
• Извадете изтощените батерии от устройството веднага!
• Повишен риск от изтичане на киселина, избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците! Ако батерийната киселина влезе в контакт с някоя от тези части, изплакнете засегнатата зона с обилно количество прясна вода и да се потърси медицинска помощ веднага!

• Ако батерията е била погълната, незабавно потърсете лекарска помощ!
• Сменяйте всички батерии едновременно!
• Заменяйте само с батерии от същия тип, никога не използвайте различни видове батерии или използвани
батерии с нови!
• Поставете батериите правилно, спазвайки поляритета!
• Извадете батериите от устройството, ако то няма да се използва за дълъг период!
• Съхранявайте батериите на недостъпно за деца място!
• Не се опитвайте да презареждате батериите! Има опасност от експлозия!
• Внимавайте за късо съединение! Има опасност от експлозия!
• Не изхвърляйте в огън! Има опасност от експлозия!
• Съхранявайте неизползваните батерии в техните опаковки, далеч от метални предмети, за да се предотврати късо съединение!
• Не хвърляйте използваните батерии в домакинството, а в контейнер за опасни отпадъци или ги занесете в пункт за събиране на батерии!
Преди да използвате
• Оставете термометъра на стайна температура 
За точно отчитане на температурата на пациента, тялото му първо трябва да се климатизира до температурата на стаята, където измерването ще бъде направено. Същото се отнася и за FTN термометъра. Когато го вземате някъде другаде, той автоматично се настройва към новата среда. Отнема определен период от време да се изравни температурата на термометъра до тази на стаята. Това зависи от разликата между двете температури и може да отнеме повече от 30 минути. Точни показания могат да бъдат взети след приключването на процеса.
• Задаване на референтното място за отчитане на температурата
Термометърът FTN показва показания като позоваване на температури, отчетени чрез използване на конвенционални термометри. Можете да избирате между орално  (в устата), аксиларно  (под
подмишниците) и ректално  (в ануса).

Ето как да го направите:
1. Включите устройството с помощта на ON / OFF бутона -3-.  Превключвателя -7-  е в състояние за измерване на треска /режим за тяло (горе/ ).
Мястото се показва от съответния мигащ символ, (устата), (под мишницата) и (ануса).
2. Изчакайте, докато ° C символът мига, което показва, че термометърът е готов.
3. Преместете ключа-7- надолу и след това отново нагоре. Комплектът символи  мига, а останалите остават непроменени.
4. Натиснете бутона START-3-,  за да превключвате между трите символа. Веднага след като промяната е регистрирана, ще чуете кратък звуков сигнал.
5. Избраният символ мига. Настройката е завършена след 5
секунди и термометърът е готов за измерване.
3.2 Измерване на температурата на тялото
БЕЛЕЖКИ
За най-точни показания:
• Термометърът и пациентът трябва да останат в стабилна среда за най-малко 30 минути преди
измерване на температурата.
• Не отчитайте температура на бебето по време или директно след кърмене.
• Не използвайте термометъра във влажна среда.
• Пациентите не трябва да пият или ядат точно преди или по време на измерването и трябва да избягват
физическо усилие.
• Почистете областта, където ще мерите температура и отстранете мръсотия, косми или пот, преди да преместите
сензора -6- към позицията на измерване.
• Не махайте термометъра от измерващата позиция, докато той не сигнализира края на четене.
• Ако сензорът-6- се замърси по време на или след четене, почистете го с памучен тампон натопен в спирт за почистване преди да приберете термометъра.
• Винаги мерете температурата в едно и също място, защото показанията ще варират в различни среди.
• Контролни измервания с помощта на конвенционален термометър се препоръчват в следните случаи:
1. Ако резултатът е изненадващо нисък
2. За новородени до 100 дневна възраст
3. За деца до тригодишна възраст, които имат отслабена имунна система или който реагират необичайно
в присъствието или отсъствието на треска
4. Ако използвате термометъра за първи път или искате да се запознаете с него
Термометърът е клинично изпитан и неговата безопасност и точност са проверени и потвърдени, при условие че се използва в съответствие с инструкциите.

1. Преместете ключа-7- до най-горната позиция, за да изберете режим на измерване на температура.

2. Натиснете ON / OFF бутона-3-. Дисплея -1- е активиран. Термометърът извършва
 самодиагностика, където всички символи на дисплея са  показани.

3. Накрая, последното регистрирано четене се показва заедно с М символ (М = памет) в продължение на 2 секунди.

4. Когато чуете кратък звуков сигнал и символът за мерни единици ° C е показан заедно със
символа за мястото за отчитане, термометърът е готов за употреба.

5. За да започнете измерването, насочете сензора -6- в средата на челото на пациента на разстояние не повече от 5 сантиметра.
Ако по челото на пациента има коса, пот или мръсотия върху него, премахнете ги първо, така че четенето да е възможно най-точно.
6. Натиснете и задръжте бутона START -3-. Синята светлина-5- се включва, за да осветява мястото, където ще измервате.

7. Сега преместете термометъра плавно над веждата на пациента от челото към слепоочието, за да се измери
максималната температура. Докато сензорът сканира в тази област, ще чуете звуков сигнал в началото. Веднага след като термометърът измери по-високи температури, издава ускорен сигнал. Последователността от звуци след това се забавя да покаже, че максималната температура е записана.

8. Веднага след като това се случи, отпуснете бутона START-3-.
- Ако стойността е под нивото за треска, ще чуете дълъг звуков сигнал и задното осветяване на
дисплея ще е зелено.
- Ако четенето е на или над нивото за треска, ще чуете 10 кратки звукови сигнала, както и осветлението на дисплея ще бъде червено, за да покаже, че пациентът може да има треска.

ЗАБЕЛЕЖКА
Телесната температура, която се класифицира като повишена температура (ниво треска), се различава в зависимост от телесното място, където се измерва тя.
Референтни нива за наличие на треска 
Анус (ректално) 37.8 ° C
Устата (орално) 37.5 ° C
Под мишница (аксиларна) 37.2 ° C

9. Когато ° C символ мига отново след 2 секунди, термометъра е готов за друго четене.

3 Опериране

3.3 измерване на температурата на обект
1. Преместете превключвателя за избор на режим -7- на последно място, за да изберете режим измерване на температурата на обект.
2. Натиснете ON / OFF бутона -3-. Дисплеят -1-е активиран. Термометърът изпълнява самостоятелно тест, където на дисплея всички символи са показани последователно.
3. Накрая, последното регистрирано четене се показва заедно с M символ (М = памет) за 2 секунди.
4. Когато чуете кратък звуков сигнал и символът за мерна единица ° C мига, термометърът е готов да направи
измерването.
5. За да започнете измерването, насочете сензора в средата на обекта на разстояние не повече от 5 cm. Ако той има вода, прах и мръсотия върху него, отстранете ги първо, така че четенето да е възможно най-точно.
6. Натиснете бутона "Старт" -2-. Синя светлина-5- включва и температурата се измерва. Измерване е съпроводено
поредица от звукови сигнали.
7. Освободете бутона "Старт"-2- след няколко секунди. Дълъг звуков сигнал показва края на измерването. Отстранете сензора от позицията на измерване. На дисплея се показва измерената температура.
3.4 Показване на запаметени данни
Medisana FTN инфрачервен термометър може да съхранява до 30 резултати.
Можете да намерите съхраняваните данни с кратко натискане на СТАРТ бутона -2-, без да е включен термометъра с ON / OFF бутона -3-. Символът М ще започне да мига дисплея до "---". След още едно кратко натискане на
START бутона-2- слот за памет 1 ще се появи на дисплея, последвано директно от последната запазена температурна стойност.
Символът М ще светне под единица за измерване. С последващо натискане на старт бутона -2-, можете да извикате резултатът, който се съхранява в гнездото за памет "2". Общо 30 слота за памет са на разположение и те ще бъдат показани в реда, ако продължите да натискате бутона START.
Ако е празен слота за памет, символът "---" ще се появи на дисплея.

3.5 Съобщения за грешка

| Показана грешка | Проблем | Решение |
| --- | --- | --- |
|  | Грешка 5 ~ 9, системата не функционира правилно. Ще чуете 3 бипкания | Извадете батерията за една минута и я поставете отново. |
|  | Температурата в помещението е по-ниска от 16° C / 5 ° C за режим тяло/режим предмет |  |
|  | Температурата в помещението е по-висока от 40 ° C за режим тяло и режим предмет |  |
|  | (1) При измерване на тялото: температура, по-висока от 42,2 ° C (2) При измерване в режим на сканиране: температура по-висока от 100 ° C | Изберете настройките според вашата специална цел. Ако съобщението за грешка се появява отново се консултира със специалист услуга. |
|  | Празен екран | Провете позицията на батерията |
|  | Индикация за слаба батерия | Сменете батериите |
|  | (1) При измерване на тялото: температура по-ниска от 34 ° C (2) При измерване в режим на сканиране: температура по-ниска от 16 ° C | Изберете настройките според вашата специална цел. Ако съобщението за грешка се появява отново се консултира със специалист услуга. |

4.1 Почистване и поддръжка
• Сензорът е най-деликатната част от Medisana FTN инфрачервен термометър. Защитете го от замърсяване и увреждане. Чистете сензора с памучен тампон натопен в топла вода или 70% изопропилов алкохол.
• Не потапяйте термометъра във вода или друга течност. Това не е водоустойчив.
• За почистване на термометъра, използвайте мека кърпа, леко навлажнена със сапунена вода или 70% изопропилов алкохол. Не позволявайте да влезе вода в уреда. Използвайте уреда отново само, когато напълно
изсъхне.
• Никога не използвайте агресивни почистващи агенти, разтворители, бензин или
твърди четки.
• Внимавайте да не надраскате обектива на сензора, дисплея или корпуса.
• Не използвайте и не съхранявайте уреда в среда, в която стайната температура или влажност на въздуха са твърде високи или твърде ниски (вж. условията за работа в точка "Технически спецификации"), пряка слънчева светлина, в близост до статично електричество или в запрашена околната среда.
• Извадете батериите, ако не желаете да използвате устройството за продължителен период от време. В противен случай има опасност батериите да изтекат.
• Ако термометърът се използва, както е описано в тези инструкции, редовна поддръжка или калибриране е задължително.

Изхвърляне

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо от това дали те не съдържат токсични вещества на общински или търговски пунктове за събиране, така че да могат да се изхвърлят по екологично приемлив начин. Отстранете батериите, преди да изхвърлите устройството. Да не се изхвърлят старите батерии с битови отпадъци. Консултирайте се с вашия местен орган или вашия доставчик за информация за изхвърляне.

Технически спецификации (Име и модел): Инфрачервен клиничен термометър FTN с цифров дисплей (LCD)
Захранване:3 V =, 2 батерии 1,5 V (тип LR03, AAA)
Обхват на измерване: Телесен режим 34 ° C – 42.2 ° C 
Режим обект 0 ° C - 100 ° C 
Точност на измерване: (лабораторни показания) Телесен режим: В района на
34 ° C - 35,9 ° C): ± 0,3 ° C 
36 ° C - 39 ° C: ± 0,2 ° C 
39,1 ° C – 42.2 ° C: ± 0,3 ° C при експлоатационни условия
Време за измерване: 1 сек
Резолюция на дисплея: 0,1 ° C 
Капацитет на паметта: до 30 четения
Автоматично изключване: ок. 3 мин
Работна температура: 16 ° C - 40 ° C телесен режим; 5° C – 40° C режим обект
Температура на съхранение / транспорт -20 ° C +50 ° C
Размери: ок. 147 х 38 х 21 mm
Тегло: ок. 48 гр с батериите

EAN код:  40 15588 76120 1