Електронен кантар Medisana ISB

Всяко лечение или диета за хора, които са с поднормено тегло или с наднормено тегло

изисква квалифициран съвет от специалист (лекар, диетолог).

Стойностите, определени с кантар могат да бъдат източник на полезна информация.

Риска от преобръщане!

Не поставяйте скалата на неравна повърхност.

Никога не стъпвайте на  ъгъла на кантара.

• Риск от подхлъзване!

Не стойте върху скалата с мокри крака.

Не стойте върху скалата докато сте с  чорапи.

- Използвайте устройството само в съответствие с неговото предназначение, както е посочено в инструкцията за употреба.

- Гаранцията ще бъде анулирана, ако устройството се използва за други цели от тези за които е предназначен.

- Кантара е произведен за домашна употреба. Той не е подходящ за търговска употреба, употреба в болници или други медицински институции.

- Не използвайте устройството, ако то не работи правилно, ако е било изпускано ако е паднало във вода  или е било повредено.

- Не претоварвайте кантара!

- Поставете кантара на твърда повърхност. Меки, неравни повърхности са неподходящи за процеса на измерване и може да доведе до неправилни резултати.

- Не използвайте везната на място с изключително високи температури, може да се навлажни.

- Съхранявайте везната далеч от вода.

- Скалата не трябва да бъде подложена на въздействието на вибрации. Не изпускайте скалата!

- Не се опитвайте да разглобявате везната, в противен случай гаранцията ще бъде

анулирана. Това устройство не съдържа сменяеми части, с изключение на батерията.

- Не се опитвайте да поправите устройството сами, в случай на неизправност,

тъй като това ще анулира гаранцията. Ремонтите трябва да се извършват само от оторизирани сервизни центрове.

- Ако кантара няма да се използва за дълъг период от време, моля отстранете

батериите.

2.Полезна информация

Благодарим Ви за доверието в нас и  поздравления за вашата покупка!

Вие се сдобихте с качествения продукт Medisana ISB , елктронен кантар за измерване на тегло. За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение с Medisana ISB, ние препоръчваме да прочетете внимателно следните инструкции за поддръжка.

2.1 Доставяне и опаковане

Моля, на първо място проверете дали устройството не е повредено по някакъв начин.

В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с вашия доставчик или сервизен център.

Следните части са включени:

• 1 електронен кантар Medisana ISB

• 3 бр. батерии (тип АА,LR 6)  1.5 V

• 1 Инструкция

Опаковката може да се рециклира или използва повторно. Моля правилно да се изхвърля всяка опаковка или материал , които вече не са необходими.

. Ако забележите някакви повреди при транспортирането при разопаковане , моля свържете се с доставчика си незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за деца

• Моля, уверете се че опаковката се пази далеч от деца! Съществува риск от задушаване!

2.2 Работни функции

- Плосък дизайн 21.5 мм

- Качествен стъклен плот (8 мм)

- Качествена сензор технилогия

- Диапазон на измерване до 180 kg ,  396 lb , 28 st 4 lb

- Измерване през 100 g., 0.2 lb , ¼ lb

- Превключва между KG, LB и ST

- Лесен за използване

- Автоматично изключване

- Предупреждение за претоварване

- Предупреждение за изтощена батерия

- Включва 3 х 1.5 V , тип AA, LB6 Батерии

2.3 Необходими условия за точни резултати

Надеждни измервания могат да бъдат постигнати само при определени предпоставки:

• Винаги се теглете при едни и същи условия.

• Винаги се теглете по едно и също време на деня.

• Изправете се прави и неподвижни.

• За предпочитане се теглете сутрин, след душ или вана и със сухи крака.

Възможно е да се получи разлика в резултатите ако измерванията се извършват последователно.

3.1 Смяна на батерии

Преди да използвате Вашия кантар електронен кантар, поставете батериите в устройството .Отворете отделението за батерии (2) и ги поставете. Уверете се ,че правилно сте поставили батериите ( както е показано в отделението за батерии). Затворете отделението  на батериите докато се чуе щракване. Сменете батерията ако символа за батерията "LO" се появява на дисплея (3) или ако нищо не се появява на дисплея когато устройството е включено.

ВАЖНО ! ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• Не разглобявайте батериите!

• Премахнете изтощените батерии от устройството веднага!

• Повишен риск от изтичане, избягвайте контакт с кожата, очите илигавиците! Ако киселината от батерията влезе в контакт с някои от  тези части, изплакнете засегнатата област с обилно количество вода и незабавно потърсете лекарска помощ!

• Ако батерията е погълната  веднага да се потърси медицинска помощ!

• Заменете всички батерии едновременно!

• Сменяйте батерии от един и същи тип, НЕ използвайте различни видове батерии заедно или използвани батерии с нови!

• Поставете батериите правилно, като спазвате поляритета!

• Извадете батериите от устройството, ако НЕ се използва за продължителен период от време!

• Дръжте батерията далеч от обсега на деца!

• Не се опитвайте да презареждате тези батерии! Опасност от експлозия!

• НЕ изхвърляйте в огън! Има опасност от експлозия!

• Не хвърляйте използваните батерии в домакинството; поставете в контейнер за опасни отпадъци или ги отведете до специализиран пункт за събиране на опасни отпадъци; отведете в магазина откъдето са били закупени!

3.2 Претегляне / Промяна на мярката

1.Поставете кантара на стабилна, твърда повърхност. Всички четири крачета трябва да се докосват на пода. Неравномерните и меки настилки засяга точността на измерване.

Сега можете да изберете мярната единица (kg - lb - st) с плъзгащ се превключвател за определяне на единица тегло (1).

2.Стъпете внимателно върху скалата и не мърдайте. На дисплея (3) се показват "0,0”.Сега отново може да изберете мярната единица за тегло.

3.Вашето тегло се измерва, дисплея пресвятва два пъти и теглото се показва.

4.Отстъпете от кантара. Кантара се изключва автоматично след около 6 сек.

3.3 Съобщения за грешки

Следните съобщения за грешки могат да се появят на дисплея:

Скалата е претоварена.

Батерията трябва да бъде заредена

4.1 Почистване и поддръжка

- Извадете батерията преди почистване на уреда.

- Моля, не използвайте никакви агресивни вещества за почистване, като измиване с почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите.

- Почистете кантара, като използвате мека и леко навлажнена кърпа. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или алкохол.

- Не позволявайте на вода да проникне в устройството. Не използвайте уреда докато не е напълно сух.

- Извадете батерията от уреда, ако няма да бъде използван за продължителен период. В противен случай съществува риск от протичане на батерията.

- Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, предпазвайте от замърсяване и влага.

- Не съхранявайте везната във вертикално положение.

4.2 Изхвърляне

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо от това дали те не съдържат токсични вещества на общински или търговски пунктове за събиране, така че да могат да се изхвърлят по екологично приемлив начин. Консултирайте се с вашия местен орган или вашия доставчик за информация за изхвърляне.

4.3 Технически спецификации

Име и модел                                   : МEDISANA ISB електронен кантар

Захранване                                      : 4.5 V= , 3 x 1.5V батерии тип АА/ LR6

Дисплей                                           : Електронен дисплей

Обхват на измерване                   : до 180 kg , 396 lb , 28 st 4 lb

Автоматично изключване          : след около 6 сек.

Размери (Д х Ш х В)                      : 31.9 x 31.9 x 2.15 cм.

Тегло                                                 : 2.6 кг.

Условия на работа                        : Температура 0- 40°C / 32 – 104  °F

Влажност на въздуха 85%

Номер на артикула                       : 40485

Баркод                                              : 40 15588 40485 6

В съответствие с нашата политика за непрекъснато усъвършенстване на продукта,

ние си запазваме правото да прави технически и оптични промени без уведомяване.